Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości – nagłośnienie”

| lp. | nazwa | opis/minimalne wymagania techniczne | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mikser | -10 przedwzmacniaczy mikrofonowych z indywidualnym zasilaniem PHANTOM, porównywalnych z samodzielnymi urządzeniami typu boutique -8 studyjnych kompresorów z funkcją "one-knob" i kontrolą LED, zapewniającą profesjonalną jakość dźwięku wokali i instrumentów - procesor FX KLARK TEKNIK z wyświetlaczem LCD, dwu-parametrowy, funkcja Tap oraz możliwość zapisania ustawień użytkownika -"Wireless-ready" - przygotowany do współpracy z cyfrowym systemem bezprzewodowym -Zintegrowany stereofoniczny interfejs USB/Audio umozliwiający bezpośrednie podłączenie do komputera. -Klasyczna, 3-zakresowy korekror EQ w stylu „British”, z pół-parametrycznym środkiem, zapewniającającym ciepłe i muzykalne brzmienie -Inserty na kanałach mono oraz wyjścia Direct i Main Mix na każdym kanale mono ułatwiające podłaczenie urządzen zawnętrznych -2 wyjścia słuchawkowe, 4 wysyłki Aux na kanał: 2 przełączalne tłumiki przed/po dla aplikacji monitorowych/FX, 2 po tłumiku (dla wewnętrznej lub zewnętrznej wysyłki FX) -Diody Clip oraz przełączniki Mute, Main Mix i Subgroup, Solo i PFL na wszystkich kanałach -4 podgrupy z separowanymi wyjściami zwiększające elastyczność routingu, 4 wielo-funkcyjne Aux stereo -Wyjścia Control Room/Headphone z funkcją multi-input source matrix. Wejścia REC przypisywalne do głównego miksu lub wyjść Control Room/Headphone -Logarytmiczne tłumiki 60-mm oraz uszczelnione potencjometry | 1 |
| 2 | mikrofony wokalowe | mikrofony wokalowe spełniające następujące wymagania: - Zintegrowany, skuteczny filtr wiatru - System amortyzatorów - Solidna konstrukcja, solidna kratka z siatki stalowej -Typ przetwornika : Dynamiczne -Wykres kierunkowości: Kardioidalna -Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz -Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa - pokrowiec na mikrofon, uchwyt mikrofonowy i gwint redukcyjny 3/8" w komplecie | 2,00 |
| 3 | mikrofony pojemnościowe | kierunkowość Kardioidalna / hiperkardioidalna (możliwość zmiany) - Typ przetwornika : Pojemnościowe Wykres kierunkowości: Kardioidalna Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz Czułość (1 kHz): -48.5 dBV/Pa / 3.8 mV/Pa - pokrowiec, osłona przeciwwiatrowa i uchwyt w komplecie | 2,00 |
| 4 | mikrofony bezprzewodowe | Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. - Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. - Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji. - Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy. - Zasięg transmisji 100 m (300 stóp) - (przy bezpośredniej widoczności nadajnika z odbiornikiem) - Poziom wejściowy audio - czułość 0 dB: maksymalnie -20 dBV - czułość -10 dB: maksymalnie -10 dBV - Zakres regulacji wzmocnienia: 10 dB - Do 12 kompatybilnych systemów w danym paśmie częstotliwości - Złącza wyjściowe XLR oraz ¼” - Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnału audio Zielona: normalny poziom sygnału audio Czerwona: zbyt wysoki poziom sygnału audio (przeciążenie/obcinanie sygnału) - Regulowany poziom sygnału wyjściowego - Odłączane anteny w celu umożliwienia korzystania ze zbiorczego systemu dystrybucji sygnału antenowego - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze szczegółowymi miernikami poziomu sygnału RF oraz audio | 2,00 |
| 5 | kable: | - minJack-XLRm min. 3m | 2,00 |
| 6 | kable: | - XLRż-XLRm min. 15m | 4,00 |